Prohlášení o vlastnostech

č. 12/2013

Podle nařízení evropského parlamentu a rady EU č. 305/2011 a zákona č.22/1997 Sb. v platném znění

- Výrobek:  	 ruční cihelná dlaždice 200x200x30mm

- Typ výrobku:  cihelný dlažební prvek pro vnitřní podlahy s dlažbou tuhou

- Použití výrobku:
Zhotovování  cihelných dlážděných podlah v interiérech, parapetové desky v interiérech,nášlapy schodů v interiérech.

# Výrobce:	Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.

# Adresa:	Vysoké Mýto,Choceňské Předměstí, Tisovská 269

# IČ:		26006138

- Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 4

- Harmonizovaná norma: EN 1344 : 2002  Cihelné dlažební prvky- Technické požadavky a zkušební metody

- Výrobce provedl určení typu výrobku na základě zkoušky typu a zajišťuje řízení výroby .
Protokol č.030-042995 o počáteční zkoušce typu výrobku: ruční cihelná dlaždice , vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., akreditovaná zkušební laboratoř ,pobočka 0300 Plzeň

- Vlastnosti základních charakteristik

| Základní charakteristika | Vlastnost (úroveň, třída nebo popis) základní charakteristiky | Harmonizovaná norma |
| --- | --- | --- |
| 1. Rozměry jmenovité tolerance rozpětí | 200x200x30 mm R1 | EN 1344 |
| 2. Lomová pevnost | Třída T0 |  |
| 3. Odolnost proti smyku skluzu | Třída U3 |  |
| 4. Odolnost proti zmrazování / rozmrazování | Třída F0 |  |
| 5.Reakce na oheň | Třída A1 |  |

Obsah přírodních radionuklidů ve výrobku nepřekračuje hodnoty stanovené národním předpisem - Vyhláškou  SÚJB č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

- Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

- Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce Cihelna  Vysoké Mýto s.r.o.

Roman Hrabčuk
                                                                                                                             jednatel společnosti

Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.

Vysoké Mýto 2.1.2017